附件1：

关于大鲍庄水库除险加固工程初步设计的批复

一、除险加固的必要性

大鲍庄水库位于枣庄市峄城区东南部约8km，峨山镇大鲍庄村东300m，属王场新河支流。坝址以上控制流域面积19.2km2，总库容101.24万m3，兴利库容51.5万m3，是一座具有防洪、灌溉、养殖等综合效益的小（1）型水库。枢纽工程主要由大坝、溢洪道、放水洞等组成。由于前期除险加固受资金限制，只做了应急项目加固，治理不全面，经汛期多次洪水考验，出现新的安全隐患。经市局组织安全鉴定，确定水库大坝为三类坝。水库地理位置重要，保护下游河口、郭园、郭庄、小鲍庄、后香屯等5000人口，8000亩耕地，保护下游S352省道等重要交通线。对其进行除险加固是必要的。

二、工程任务及规模

根据水库库容确定本工程规模为小⑴型，工程等别为Ⅳ等，永久建筑物级别为4级。通过设计洪水计算及调洪演算，确定大鲍庄水库总库容101.24万m3，调洪库容46.74万m3，兴利库容51.5万m3，死库容3.0万m3，校核洪水位53.23m，设计洪水位52.81m，兴利水位52.0m，死水位49.50m。

三、工程布置及主要建筑物

本次除险加固工程在2009年加固的基础上设计，内容主要为新建溢洪道迷宫堰、改建溢洪道生产桥，及管理设施工程。

# 四、工程概算

主体工程主要工程量：砼及钢筋砼工程1505m3。

水泥605t，柴油6.9t，碎石1394m3，砂860m3，钢筋89.2t。

工程概算总投资254.77万元。其中：建筑工程201.88万元；临时工程17.14万元；独立费用33.23万元；预备费2.52万元。