附件2：

关于刘庄水库除险加固工程初步设计的批复

一、除险加固的必要性

刘庄水库位于枣庄市峄城区东部16km，峨山镇新刘庄村东500m，地处陶沟河支流新沟河上游，坝址以上控制流域面积32.2km2，总库容174万m3，兴利库容78万m3，是一座具有防洪、灌溉等综合效益的小（1）型水库。枢纽工程主要由大坝、溢洪道、放水洞等组成。由于前期除险加固受资金限制，只做了应急项目加固，治理不全面，经汛期多次洪水考验，出现新的安全隐患。经市局组织安全鉴定，确定水库大坝为三类坝。水库地理位置重要，保护下游前山头、刘河崖、周管庄、邱家庄等8000人口，5000亩耕地，保护下游S352省道重要交通干线。对其进行除险加固是必要的。

二、工程任务及规模

刘庄水库是一座以农业灌溉、防洪为主等综合利用的小⑴型水库。

本次除险加固工程主要任务是：通过对刘庄水库溢洪道工程进行加固处理，提高了水库的防洪能力，确保水库大坝安全，更加有效的保护下游人民群众的生命及财产安全，促进人水和谐，加快库区经济、社会的和谐发展。

根据水库库容确定本工程规模为小⑴型，工程等别为Ⅳ等，永久建筑物级别为4级。通过设计洪水计算及调洪演算，确定刘庄水库总库容174万m3，调洪库容92.4万m3，兴利库容78万m3，死库容0.6万m3，校核洪水位53.50m，设计洪水位52.10m，兴利水位51.50m，死水位47.32m。

三、工程布置及主要建筑物

本次除险加固工程，刘庄水库枢纽工程由大坝、溢洪闸、放水洞组成。大坝坝型为均质土坝，全长300m，设计坝轴线基本与现状坝轴线一致，现状坝顶高程为53.82m，顶宽5.0m，上游侧设防浪墙，防浪墙顶高程为54.82m，上游坝坡坡比为1：2.75，下游坝坡坡比为1：2.5。

加固溢洪道工程包括更换溢洪闸闸门螺杆、启闭机，更新改造启闭机房，维修交通桥栏杆，管理房维修及设施配套。增设水尺、警示牌等。

# 四、工程概算

主体工程主要工程量：砼及钢筋砼工程21.3m3。

水泥9.4t，汽油190.5kg，碎石10.2m3，钢筋1.86t。

工程概算总投资68.91万元。其中：建筑工程18.60万元；金属结构设备购置及安装工程36.01万元；临时工程2.65万元；独立费用10.97万元；预备费0.68万元。